ИНСТРУКЦИЯ

по применению песка для тушения возгорания

ИОТ-046-16

1. С помощью песка можно тушить возгорание (пожар в начальной стадии его развития) площадь которого не превышает 2 кв. м и, как правило, имеющее горизонтальную направленность.

2. С помощью песка можно тушить возгорания и в том числе:

- твердых горючих веществ;

- жидкие горючие вещества, в случае, когда высота песка, который покроет горящую жидкость, будет значительно больше высоты этой жидкости;

- электроустановок, электротокоприемников, находящихся без напряжения;

- электронное оборудование (компьютеры, телевизоры и т.п.);

- ценные предметы (документы, книги, картины, мебель и т.п.);

- загоревшуюся одежду на человеке.

3. При наличии других, более совершенных, средств пожаротушения, помощью песка не рекомендуется тушить:

- вещества, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий, термит, целлулоид и т.п.);

- горящие вертикальные поверхности.

4. С помощью песка запрещается тушить:

- жидкие горючие вещества, в случае, когда высота песка, в результате будет ниже уровня этой жидкости;

- газообразные горючие вещества.

- с помощью влажного песка запрещается тушить вещества, вступающие с водой в химическую реакцию, в результате которой выделяются горючие газы или высокая температура, что в свою очередь, может привести к воспламенению (карбид кальция, негашеная известь и т.п.).

5. Приемы тушения возгорания с помощью песка:

- для тушения возгорания необходимо поднести песок в ведре или на лопате к очагу возгорания на минимальное расстояние, возможное и безопасное для тушащего пожар;

- резкими движениями бросать (высыпать) песок на горящее вещество. Это необходимо повторять,  до тех пор, пока пламя не будет сбито и изолировано от воздуха;

- начинать тушение возгорания необходимо в одном месте и только, потушив огонь в одном месте, можно переходить на другой участок;

- при тушении разлитых горючих жидкостей необходимо сначала песок сыпать по внешней кромке горящей зоны, препятствуя дальнейшему растеканию жидкости, а затем необходимо покрыть остальную горящую поверхность песком, высота которого должна быть значительно выше уровня жидкости;

- при тушении электроустановок, электротокоприемников песок необходимо сыпать непосредственно на источник пламени;

- при тушении возгорания необходимо выбрать позицию таким образом, чтобы видеть очаг пожара и идти, по мере возможности, навстречу распространению огня, а не вслед за ним;

- - если огонь развивается внутри конструкций (под полом, в перегородках), то необходимо их вскрыть (оторвать доски, сбить штукатурку), чтобы открыть доступ песка к огню;

- - тушить очаг пожара необходимо в такой последовательности, чтобы ограничить его распространение в сторону, где имеются эвакуационные выходы, легковоспламеняющиеся и горючие материалы, баллоны с газами, поверхности, покрашенные горючими красками, ценные документы и оборудование;

- - при тушении необходимо следить за тем, чтобы путь к эвакуационному выходу оставался постоянно свободным от огня и дыма для личной эвакуации тушащего;

- - после того как возгорание потушено, необходимо в течение 3 часов проследить за местом возгорания с тем, чтобы не допустить повторного возгорания;

6. В случае отсутствия  песка допускается использовать землю.